Bilag B

Teknisk beskrivelse af Balanceakten

Hele konstruktionen består af:

- Skulpturen: fremstillet i kobber med en indvendig rustfast stålkonstruktion, vægt ca. 9 kg for en skulptur i 120 cm højde. De store skulpturer på 250 cm vil veje et sted imellem 60 og 100 kg.

- Glasfiberstang: Højde 6 meter, diameter 40 mm med en godstykkelse på 4 mm. Til de helt store figurer på 250 cm bruges en stor fibermast fra et sejlskib eller en høj fiber-flagstang  på mellem 10 og 20 meter.

- Stålstang: Højde 3 meter, diameter 60 mm med godstykkelse på 4 mm. Til de store skulpturer vil denne stålstang være ca. 180 mm i diameter.

- Sokkel: en stålsokkel i pyramideform påfyldt beton med justeringsbeslag i stål. Vægt ca. 350 kg – de store figurer placeres på en stor pyramide sokkel på ca. 1.600 kg.

Opstilling:

Skulpturen opstilles ved at sætte stålsoklen på opstillingsstedet. Stålstangen, glasfiberstangen og skulpturen sættes sammen til en enhed. Denne enhed sættes vandret fast i beslag på sokkel og hele enheden skubbes op i lodret stilling med håndkraft eller med kran ved de store skulpturer (250 cm). Derefter justeres den lodrette stang i beslaget til skulpturen er i balance.

Funktion:

Skulpturen vil i stille vejr være i balance, når det blæser vil den svaje stille frem og tilbage. Max 2 meters udsving til hver side fra lodret.